## Slide 1: Basys3 入门教程

## Slide 2: Basys3 硬件电路
Basys3 板是围绕着Xilinx FPGA芯片XC7A35T-1CPG236C搭建的
为想学习FPGA和数字电路设计的用户提供了一个理想的平台
集成好了大量I/O设备和FPGA所需的支持电路，一般用户在使用时已无需增加额外器件。

## Slide 3: FPGA vs ASIC
FPGA（Field Programmable Gate Array）现场可编程门电路
ASIC（Application Specific Integrated Circuit）特殊应用集成电路
FPGA顾名思义，它可以通过编程快速地控制硬件来实现我们需要的电路逻辑，并且这个过程可以反复擦写的。但它的缺点是，比起ASIC性能较差。
ASIC一般需要较长的开发周期，且一旦有问题，成片全部作废。但它比起FPGA有着体积更小，功耗更低，性能更强的优点。

## Slide 4: Basys3 硬件电路
Notes: 这张图标注了basys3板上所有可用的硬件设备，我们在这学期的实验课上可能会用到的设备包括：待会会演示的4位7段数码管、16个拨键开关等等。 后面我们会详细的介绍会用到的各个硬件设备的细节。

## Slide 5: 电源电路
Basys3板提供了两种供电方式：
第一种是在13这里通过USB-A进行供电同时进行数据传输；第二种是在14这里用外接5V电源通过接线柱进行供电。
我们可以通过16的跳线帽来选择我们使用哪种供电方式
15是电源的拨键开关，选择是否通电
实验一般使用USB-A接口进行供电和数据传输即可

## Slide 6: LED灯电路
FPGA板提供了16个可编程的LED灯
当FPGA输出为高电平时，相应的LED被点亮；否则LED熄灭。

## Slide 7: 拨码开关电路
FPGA也为我们提供了16个拨键开关
当开关打到下档时，表示FPGA的输入为低电平，否则为高电平

## Slide 8: 七位数码管电路
FPGA提供的是一个四位，带小数点的七段共阳数码管。
前四位用来选择数码管哪一位亮
后8位决定7段数码管和小数点是否点亮。
输出脚为低电平，则该段位的LED点亮

## Slide 9: 引脚分配图
Notes: 两列为一组，左边是器件的名称，右边是在basys3板上的引脚编号
对应引脚分配低电平，则数码管将被点亮

## Slide 10: 引脚分配图

## Slide 11: 七段数码管显示实验
实验目标：在七段数码管上显示1234和4321两组数字，并可以通过拨键开关进行交替
Notes: 结合上节课我们所学习的verilog语言，我将展示一个七段数码管显示实验的流程，来帮助大家学习使用vivado和basys3
板。
之后ppt也会发到群里，大家可以进行尝试

## Slide 12: 1. 打开Vivado并点击创建工程

## Slide 13: 2. 设定project名称为display_7seg

## Slide 14: 3. 选择第一项RTL Project

## Slide 15: 4. 我们先不添加源文件。设置编程语言和仿真语言都是Verilog

## Slide 16: 5. 选择FPGA芯片，如下图选择xc7a35tcpg236-1

## Slide 17: 6. 完成设置。成功创建工程

## Slide 18: 7. 添加源文件。也就是电路逻辑代码所在的地方。右键Design source按钮并选择Add Source。

## Slide 19: 8. 选择第二个选项

## Slide 20: 9. 弹出这个窗口后，点击创建文件

## Slide 21: 10. 填写源文件名称为display_7seg，并完成创建。

## Slide 22: 11. 给源文件定义模块，为模块声明输入和输出端口

## Slide 23: 12. 在源文件中编写电路逻辑

## Slide 25: 当阈值T1MS设置的比较低时，select跳变速度快，1234数字交替速度也快。由于视觉暂留效应，我们会觉得4个数字是一直显示的。 如果逐渐将阈值调大，我们就可以看到4个数字交替显示的画面。

## Slide 26
T1MS = 50000
T1MS = 3000000

## Slide 27: 13. 在写完电路逻辑后，我们先对代码仿真，检查逻辑是否正确

## Slide 28: 14. 选择第三个新建仿真文件

## Slide 29: 15. 设置文件名为display_7seg_tb

## Slide 30: 16. 创建仿真文件后，编写仿真文件代码

## Slide 32: 17. 运行仿真，点击Run Simulation -> Run Behavioral Simulation

## Slide 33: 18. 仿真检查结果正确后，对源代码进行综合，点击run synthesis。所谓综合就是将RTL转换为门电路级表示和FPGA的源语。

## Slide 34: 19.综合完成后，先别点击Run Implementation。在下图中点击关闭

## Slide 35: 20. 添加约束，分配引脚和电平。右击约束子目录下文件夹，选择Add-Source。

## Slide 36: 21. 选择Add or Create Constraints

## Slide 37: 21. 点击Create File

## Slide 38: 22. 设置约束文件类型为XDC，文件名为display_7seg

## Slide 39: 23. 编写约束文件如下：

## Slide 40: 我们也可以直接在I/O Ports界面来分配引脚

## Slide 41: 24. 点击Run implementation。Vivado将根据我们分配的引脚进行电路的布局。

## Slide 42: 25. 选择Generate Bitstream

## Slide 43: 26. 点击Hardware Manager，打开New hardware。Vivado会自动扫描我们连接的Basys3板，并识别FPGA芯片型号。

## Slide 44: 27. 右击FPGA芯片，选择Program Device

## Slide 45: 28. 选择前面生成的bit文件并点击Program。对于Debug Probes file栏，如果第一次操作保持空白即可。

## Slide 46: 29. 此时可以看到板子成功显示出了1234。但断电之后就会消失，需要重新烧录。

## Slide 47: 30. 如果希望程序掉电不丢失，可以将程序烧录到ROM里

## Slide 48: 31. 在下图中选择bin文件

## Slide 49: 32. 重新点击Generate Bitstream 生成.bin文件

## Slide 50: 33. 在硬件管理这里，我们还添加要烧写的ROM设备型号

## Slide 51: 34. 选择Basys3板搭载的flash芯片型号

## Slide 52: 35.在弹出的窗口选择前面生成的bin文件。

## Slide 53: 参考源代码

## Slide 54: 参考源代码